Реверсивно-редукторные передачи для катеров

Наша промышленность выпускает различные реверсивно-редукторные передачи, которые поставляются вместе с главными катерными двигателями или отдельно по особому заказу как запчасти. Это позволяет применять  стандартные реверс редукторы при проектировании энергетических установок с новыми двигателями, особенно если установка предназначена для катеров небольшой серии.

Для выбора реверс редуктора необходимо знать его основные характеристики (передаваемый крутящий момент, передаточное число, наибольшее усилие от гребного винта, на которое рассчитан упорный подшипник, число оборотов и т. п.), а также основные габаритные и присоединительные размеры.

Крутящий момент на входном валу реверс-редуктора подсчитывается по формуле:

где Nemax - максимальная мощность двигателя, л. с.; nmax - число оборотов коленчатого вала двигателя при максимальной мощности об/мин.

Чтобы определить крутящий момент на выходном (редукторном) валу , нужно помножить на передаточное число реверс-редуктора, т. е.:

где  - передаточное число, равное отношению числа оборотов двигателя Пдв к числу оборотов гребного винта

Таким образом, зная мощность и число оборотов двигателя, можно подобрать реверс-редуктор по крутящему моменту. Однако в том случае, когда число оборотов двигателя больше числа оборотов входного вала реверс-редуктора, следует произвести пропарочный расчет подшипников реверс-редуктора для этих оборотов.

Настоящая статья содержит информацию, необходимую конструкторам катерных механических установок при выборе реверсивно-редукторной передачи, проектировании общего расположения механизмов и фундаментов. Основные сведения о реверсивных механизмах, их классификация, описание внутреннего устройства и принципа действия имеются в книге автора статьи «Механические установки быстроходных катеров», издательство «Судостроение», 1966 г.

Характеристики основных отечественных реверс-редукторов, применяемых на катерах, сведены в табл. 1. В нее не вошли новые реверс-редукторы, которые не выпускаются серийно. К ним относятся навесной реверс-редуктор с гидравлическим управлением и отдельной угловой передачей для конвертированного двигателя <ГАЗ-53», испытания которого закончились в прошлом году, и угловой реверс-редуктор для катера «Амур» с конвертированным двигателем модели «АМ-412».

Двухдисковые   реверс-редукторы имеют крутящий момент на заднем ходу при длительной работе (15% от длительности работы на переднем ходу) до 60%, при кратковременной—до 100% максимального крутящего момента, развиваемого двигателем. Передаточное число заднего хода, как правило, составляет 1,1 — 1,4 от передаточного числа переднего хода. Некоторые реверс-редукторы одного типоразмера имеют различные передаточные числа.

Рассматриваемые    реверс-редукторы имеют встроенные упорные подшипники. Все валы передачи смонтированы на шариковых или роликовых подшипниках. На редукторном валу имеется контрфланец (полумуфта) для соединения с гребным валом.

Реверсивно-редукторные   передачи, не имеющие электромагнитной муфты сцепления, включаются вручную посредством рычага управления, который может' быть установлен с любой стороны корпуса реверс-редуктора, что позволяет установить дистанционное управление. Двухдисковые    реверс-редукторы    типов РРП-40. РРП-70. 525-00 и 1225-00 при установке на катер обычно оборудуются дистанционным управлением, включающим гидравлический сервопривод переключения реверса. Включение электромагнитных муфт сцепления производится тумблером на пульте управления, а питание осуществляется от системы электрооборудования двигателя.

Смазка шестерен и подшипников редукторов производится при их вращении разбрызгиванием масла в картере. Для охлаждения упорных подшипников и смазочного масла в масляной ванне картера предусмотрены змеевики или водяные полости в задней стенке картера, через которые насосом прокачивается забортная вода.

Корпуса некоторых реверс-редукторов могут выполняться из чугуна или алюминиевого сплава (например, 525-00-04 и 525-00-07).

Габаритные размеры передач приведены в таблицах 2 и 3, под рисунками. Двухдисковые реверс-редукторы и планетарный реверс-редуктор с зубчатой передачей к редукторному валу и электромагнитным управлением крепятся к фланцу картера маховика двигателя и имеют опоры для установки на судовой фундамент. Соосные реверс-редукторы и одноступенчатый реверс-редуктор со скользящей шестерней не имеют опор и навешиваются' на двигатель. Угловые реверс-редукторы устанавливают на опорах отдельно от двигателя, а ведомый вал соединяют с коленчатым с помощью промежуточного вала, обычно карданного.

Если реверс-редуктор применяется с двигателем, не входящим в комплектацию, то необходимо изготовить цилиндрическую проставку, устанавливаемую между фланцами двигателя и редуктора.

Таблица 1 (рис.1 и 2).

| Марка реверс-редуктора | L | l | D | D1 | D2 | d | a | c | h | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РРП-10 | -------- | 444 | ------------ | ------- | 110 | 12 | 135 | 266 | 171 | 60 |
| РРП-15-1,5 | 421 | 500 | 390 | 434 | 100 | 11 | ----------- | 217 | 75 | 65 |
| РРП-20-1,5 | 421 | 420 | 390 | 434 | 100 | 11 | 112 | 225 | 110 | 65 |
| РРП-20-2 | 421 | 420 | 390 | 434 | 100 | 11 | 112 | 225 | 110 | 65 |
| РРП-20-3 | 421 | 420 | 390 | 434 | 100 | 11 | 140 | 280 | 110 | 65 |
| РРП-25-1.5 | 421 | 420 | 390 | 434 | 100 | 11 | 112 | 225 | 110 | 65 |
| РРП-25-2 | 421 | 420 | 390 | 434 | 100 | 11 | 112 | 225 | 110 | 65 |
| РРП-25-3 | 421 | 420 | 390 | 434 | 100 | 11 | 140 | 280 | 110 | 65 |
| РРП-40-2 | 567 | 500 | 447,65 | ------- | ------- | ----- | 143,5 | 283.5 | 200 | --------- |
| РРП-10-3 | 567 | 500 | 447.65 | ------- | ------- | ----- | 190,75 | 370,75 | 200 | --------- |

Рисунок 1. Двухдисковые реверс-редукторы с двумя опорами.

Рисунок 2. Двухдисковые реверс-редукторы с четырьмя опорами. 	Рисунок 3. Соосные планетарные реверс-редукторы с электромагнитной муфтой сцепления.

Таблица 2 (рис. 3)

| Марка реверс- редуктора | L | h | а | с | 0 | D, | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525-00-4 | 713 | 90 | 238,5 | 448.5 | 650 | 196 | 25 |
| 525-00-7 | 713 | 90 | 238,5 | 448,5 | 650 | 196 | 25 |
| 1225-00-5 | 713 | 90 | 238,5 | 451,5 | 650 | 196 | 25 |

Рисунок 3. Соосный планетарный реверс-редуктор типа СРРП-9

Рисунок 4. Угловые реверс-редукторы:   а – УРРП-20-1,5; б - УРРП-22-1,5 и УРРП-25-1,5

Рисунок 5. Одноступенчатый реверс-редуктор со скользящей шестерней

Рисунок 6. Планетарный реверс-редуктор с зубчатой передачей к редукторному валу и электромагнитным управлением РРПЭ-20-3,5м.

Таблица 3.

| Марка РРП | Крутящий момент на входном валу Мкр, кгм. | Число оборотов входного вала, об/мин. | Передаточное число | Максимально допустимый упор гребного винта Р,кг. | к.п.д. передачи | Модуль зацепления | Усилие на рукоятке, кг. | Время переключения с переднего хода на задний, с. | Направление вращения редукторного вала (со стороны гребного винта). | Сухой вес, кг. | Поставляется с двигателями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На переднем ходу | На заднем ходу | На переднем ходу | На заднем ходу | На переднем ходу | На заднем ходу | На переднем ходу | На заднем ходу |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухдисковые реверс-редукторы. |
| РРП-10 | 10 | - | 1500 | - | 2,5 | 3,25 | 300 | - | 0,97 | 3 | 10 | 5 | левое | 144 | 2ЧСП 10,5/13 |
| РРП-15-1,5 | 15,8 | 12 | 2800 | 2100 | 1,56 | 1,97 | 400 | - |  | 3,5 | - | 3-5 | правое | 70 | М51Г-1 |
| РРП-20-1,5 | 20 |  | 1500 | - | 1,565 | 2,0 | 450 | 270 |  |  | 16 |  | левое | 95 | 4Ч8,5/11, Д37С |
| РРП-20-2 |  |  |  |  | 2,158 | 2,0 | 525 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| РРП-20-3 |  |  |  |  | 2,947 | 2,888 | 600 600 | 360 360 |  |  |  |  |  | 108 |  |
| РРП-25-1,5 | 25 | 13 |  |  | 1,525 | 2,0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 110 | 6ЧСП9,5/11-1 |
| РРП-25-2 |  |  |  |  | 2,158 | 2,0 | 750 | 450 |  |  |  |  |  |  | 6ЧСП9,5/11-2 |
| РРП-25-3 |  |  |  |  | 2,947 | 2,888 | 900 | 540 |  |  |  |  |  |  | 6ЧСП9,5/11-3 |
| РРП-40-2 | 41 | 30 |  |  | 2,037 | 1,923 | 1100 | 900 |  |  | 30 | 5 |  | 227 | К-161-2 |
| РРП-40-3 |  |  |  |  | 3,073 | 2,96 | 1300 1300 | 1100 |  |  |  |  |  | 244 | К-161-3 |
| РРП-70-2 | 71,6 | 45 | 1700 |  | 2,077 | 1,96 |  | 1000 |  | 4,5 | - |  |  | 340 | К-558-2 |
| РРП-70-3 |  |  |  |  | 3,077 | 2,96 | 1500 | 1100 |  |  |  |  |  |  | К-558-3 |
| 525-00-4 | 72 | - | 1500 |  | 3,07 | 2,96 | 2500 | 2500 | 0,94 |  | 20 | <15 | Правое и левое | 476 | 3Д6 |
| 525-00-7 |  |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 3Д6С |
| 1225-00-5 | 144 |  |  |  | 2,95 | 2,18 | 3500 | 3500 |  | 6,0 |  |  |  | 434 | 3Д6Н, 3Д12 |
|  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соосные реверс-редукторы с двухдисковым сухим сцеплением. |
| СРРП-31-1,5 | 31 | 16 | 2100 | 1600 | 1,53 | 1,5 | 1000 | 1000 | 0,96 | 3,5 | - | 5 | левое | 120 | ЗИЛ-164М-ср1,5 |
| СРРП-31-2 |  | 25 |  |  | 2,04 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗИЛ-164М-ср2 |
| СРРП-31-3 |  |  |  |  | 2,996 | 2,938 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗИЛ-164М-ср3 |
| СРРП-31-4 |  |  |  |  | 3,929 | 3,852 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗИЛ-164М-ср4 |
| Соосные планетарные реверс-редукторы. |
| СРРП-9-3,5 | 9 | 4,7 | 3300 | - | 3,3184 | 3,9565 | 500 | 500 | 0,97 | 3 | 25 | 5 | левое | 66 | АМ-407-ср-3,5 |
| СРРП-9-4,5 |  |  |  | - | 4,615 | 5,305 |  |  |  |  |  |  |  |  | АМ-407-ср-4,5 |
| Соосные планетарные реверс-редукторы с электромагнитной муфтой сцепления. |
| СРРП-57-2,5 | 50 | 30 | 2000 | 1650 | 2,4857 | 2,9 | 1000 | 1000 | 0,95 | 3,5 | - | 5 | левое | 170 | ЯАЗ-204В-ср-3,5, ЗИЛ-375-ср-2,5 |
| СРРП-60-2 | 65 | 31 |  | 1800 | 2,16 | 2,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯМЗ-236-ср-2 |
| Планетарный реверс-редуктор с зубчатой передачей к редукторному валу и электромагнитным управлением. |
| РРПЭ-20-3,5м | 20 | 12 | 2800 | 1700 | 3,506 | 3,857 | 750 | 750 | 0,96 | 3 | - | 5 | правое | 70 | М70-СПЭ-3,5 |
| Одноступенчатый реверс-редуктор со скользящей шестерней |
| - | 3 | - | 3700 | - | 1,653 | 1,26 | 150 | - | - | - | - | - | левое | - | СМ-557Л |
| Одноступенчатые угловые реверс-редукторы с цилиндрическими шестернями |
| УРРП-20-1,5 | 20,5 | 12 | 2800 | 2100 | 1,55 | 1,55 | 300 | 300 | 0,96 | 3,5 | 12 | 3-5 | левое | 63 | М51УМ, М21К |
| УРРП-22-1,5 | 21,5 | 13 | 3200 | 1970 |  | 1,91 |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  | М652У, М53ФУ |
| УРРП-25-1,5 | 25 |  | 1750 | - |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 6ЧСП9,5/11-2 |